Memahami Subnetting Melalui Latihan Soal

Ardiansyah (Kreatip Crew)

Dalam kehidupan sehari-hari,  di perkantoran misalnya, pasti terdapat  pembagian area kerja berdasarkan divisi tertentu dan dalam divisi tersebut dibutuhkan komputer yang berbeda-beda.  Sebagai contoh : PT. ArdiSragen membagi perusahaannya ke dalam 4 divisi, dengan kebutuhan komputer masing-masing divisi :

Divisi A = 13 komputer

Divisi B = 7 komputer

Divisi C = 16 komputer

DIvisi D = 13 komputer

Sebagai network administrator tentunya kita ingin mempermudah pengelolaan dan mengoptimalisasi efisiensi kerja jaringan agar jaringan tidak terpusat pada satu network yang besar, tapi terbagi ke beberapa bagian tertentu. Untuk mengakomodasi hal tersebut disinilah subnetting dapat digunakan. Mengapa? Karena dengan sistem subnetting kita diizinkan untuk membuat banyak logical network dengan sebuah IP pada class A,B, C network.

Sampai disini mungkin para pembaca masih bingung, apa itu subnetting. Sesuai dengan judul kali ini, maka penulis akan langsung menjelaskan mengenai subnetting melalui latihan soal sebagai berikut :

- Sebuah ISP memberikan kamu IP address dan Subnet Mask seperti berikut :

IP Address : 199.141.27.96

Subnet Mask : 255.255.255.224

Pertanyaannya, Yang mana dari alamat berikut yang dapat menjadi alamat host sebagai hasil dari subnet !

- 199.141.27.112

- 199.141.27.130

- 199.141.27.126

- 199.141.27.90

- 199.141.27.127

- 199.141.27.100

Jawab :

Dari data di atas diperoleh bahwa :

Blok Subnet 	: 256-224 = 32 atau secara lengkap 199.141.27.96 , 199.141.27.128,dst

Subnet  : 199.141.27.96 dengan host 199.141.27.97-126, broadcast 199.141.27.127

199.141.27.128 dengan host 199.141.27.129-158, broadcast 199.141.159

Dst….

Jadi jawaban yang mungkin ialah A,B,C,F

- Yang mana dari alamat berikut yang mungkin menjadi host pada subnet 192.168.19/28 ?

- 192.168.15.14

- 192.168.15.31

- 192.168.15.16

- 192.168.15.29

- 192.168.15.17

Jawab :

Dari soal dapat diperoleh bahwa :

Subnet Mask : 255.255.255.240 (ingat 28 menunjukkan banyaknya angka 1 pada subnet mask)

Blok Subnet : 256-240 = 16 atau lengkapnya 192.168.15.19, 192.168.15.35, dst

Subnet mask : 192.168.15.19 dengan host 192.168.15.20-33, broadcast 192.168.15.34

Dst... Jadi jawaban yang mungkin ialah B dan D

- Perusahaan Etos mempunyai 4 departemen yang berbeda seperti berikut ;

Dept.Ekobis	= 13 pengguna

Dept. Permata	= 7 pengguna

Dept. Pembinaan = 16 pengguna

Dept. Keuangan	  = 15 pengguna

Jika perusahaan mempunyai alamat  IP class C, yang mana dari jawaban berikut subnet yang dapat digunakan untuk mengakomodasi host pada setiap departemen ?

- 255.255.255.252

- 252.255.255.224

- 255.255.255.192

- 255.255.255.128

- 255.255.255.240

- 255.255.255.248

Jawab :

Masing-masing pilihan jawaban dengan melihat banyaknya nilai 0 kemudian dimasukkan kerumus 2y  - 2  dengan y = jumlah 0 pada subnetmask,maka jumlah host maksimalnya sebagai berikut : a. 2 , b. 30 , c. 62, d. 126, e. 14, f. 6

Jadi jawaban yang mendekati ialah B

- Dari jawaban berikut, yang mana subnet dari alamat host IP 201.100.5.68/28 !

- 201.100.5.1

- 201.100.5.65

- 201.100.5.0

- 201.100.5.32

- 201.100.5.31

- 201.100.5.64

Jawab :

/28 berarti : 255.255.255.240, jadi Block subnetnya 16 atau secara lengkap 201.100.5.0, 201.100.5.16, 201.100.5.32, 201.100.5.64, 201.100.5.80, dst

Perhatian lebih detail pada subnet 201.100.5.64, dari subnet ini didapat alamat host mulai dari 201.100.5.65-201.100.5.78, Jika diperhatian alamat IP 201.100.5.68 pada soal ini berada dalam range ini. Jadi Jawaban yang benar adalah F.

- Jika sebuah host pada network mempunyai alamat IP 172.16.45.14/30. Yang mana dari alamat dibawah ini yang menjadi subnet ?

- 172.16.45.18

- 172.16.45.8

- 172.16.45.0

- 172.16.45.12

- 172.16.45.4

Jawaban :

Dengan cara yang sama seperti no 4 didapat Jawaban D sebagai alamat subnet